Drv.dvodelne merdevine

Š.M. 4 – model 6 sa garancijom

- Stranice dimenzije 2250mm x 70mm x 24mm   kom 4

- Prečke dimenzije:

2 kom 400mm x 50mm x 24mm

2 kom 450mm x 50mm x 24mm

2 kom 500mm x 50mm x 42mm

2 kom 550mm x 50mm x 24mm

2 kom 600mm x 50mm x 24mm

2 kom 650mm x 50mm x 24mm

- Spajanje: lepak drvofiks, drveni klinovi

- Uklinjenje:

- kovane šarke 220mm x 20mm x 3mm

- lanac od 4mm dužine 660mm

- metalna ojačanja stranica dim. φ6 od 410mm i 660mm

- drvene pakne za ojačanje gazišta 4 kom 120mm x 70mm x 24mm

- drveni graničnici za stranice 2 kom 110mm x 70 mm x 24mm

# Uputstvo za upotrebu

- Merdevine koristiti na čvrstoj i ravnoj površini

- Merdevine rasklopiti maksimalno do dužine lanca

-Garancija 12 meseci

# Uputstvo za održavanje

- Pobrinite se da merdevine ne opterećujete više od dozvoljene nosivosti(do 120 kg)

- Ne izlagati ich vremenskim nepogodama (sneg, kiša...)

- Skladištiti ih na suvom mestu i van dometa dece

# Podaci o materijalima

- Kovane šarke – metalni flah I čelični zakivci

- Metalna ojačanja stranica – čelična armatura φ6

- Šrafovi M6 x 30 8komada, unit matice 8 komada, torban šraf M6 x 55 2 komada, matice M6 – 14 komada, podloške φ20 – 10 komada, zvezdasti šrafovi 40 x 4 – 14 komada

- Stranice - čamova građa I klase

- Prečke – čamova građa I klase

- Drvene pakne – čamova građa I klase

- Drveni graničnici – čamova građa I klase

# Opseg rada

- U građevinarstvu

- Molersko – farbarski radovi

- Za potrebe domaćinstva